## Slide 1: 清华大学
唐适之 刘熙航 蔡子熙

## Slide 2
双核心CPU
Linux支持

## Slide 3: 概览
MMU
MMU
指令
Cache
数据
Cache
CPU0
MMU
MMU
指令
Cache
数据
Cache
CPU1
设备控制器和LL/SC事务处理器
串口
DDR3 RAM
SPI Flash
ROM
核间通信
指示灯
数码管
以太网
中断控制

## Slide 4: 双核心CPU
缓存一致性问题
  各核心拥有本地的指令缓存和数据缓存
  基于总线监听的一致性协议，冲突时更新缓存

## Slide 5: 双核心CPU
实现LL/SC机制
  正处于LL/SC事务的字不被缓存
  SC失败后须有不同延时

## Slide 6: 双核心CPU
核间通信问题（移植自龙芯3A的核间通信协议和Linux驱动）
  启动时，每个核心监听各自的四个Mailbox寄存器，主核向从核寄存器写入入口函数的地址和参数，从核跳转至该函数
  启动后，核甲可向核乙的中断控制寄存器写入，以向核乙发出某个编号的核间中断（IPI）
Notes: 龙芯3A是64位系统，并非完全照搬

## Slide 7: 操作系统支持
μCore
Linux（单核）
Linux（双核）

## Slide 8: 操作系统支持
基础工作
  88(+4)条指令
  21个CP0寄存器
  14(+2)个异常
  虚地址翻译
  额外实现了Likely跳转和硬件断点
Notes: +4表示当作nop处理的指令
+2表示Load和Store中TLB Refill的情况

## Slide 9: 操作系统支持
软件支持
  移植了相应的串口、网络和核间通信驱动
  可于Linux运行有网络支持的Busybox用户态环境

## Slide 10: 操作系统支持
启动
Flash不够大？压缩？
两级Bootloader
  执行ROM中一级Bootloader
  从Flash加载去掉符号表的次级Bootloader U-Boot ELF
  通过网络（TFTP协议）加载Linux的U-Boot镜像

## Slide 11: 谢谢大家

## Slide 12: 附
附表、附图、其他说明：如果还想知道更多

## Slide 13: 表1：支持的指令
逻辑指令：
  ADD / ANDI
  OR / ORI
  XOR / XORI
  NOR
  LUI
算术指令：
  SLL / SLLV
  SRL / SRLV
  SRA / SRAV
  ADD / ADDU / ADDI / ADDIU
  SUB / SUBU
  SLT / SLTU / SLTI / SLTIU
  MUL / MULT / MULTU
  MADD / MADDU / MSUB / MSUBU
  DIV / DIVU
  CLO / CLZ
移动指令：
  MOVN / MOVZ
  MFHI / MFLO / MTHI / MTLO
陷入指令：
  TNE
  SYSCALL
  ERET
  BREAK / SDBBP / DERET
跳转指令：
  JR / JALR / JR.HB
  J / JAL
  BLTZ / BLTZL / BLTZAL
  BGEZ / BGEZL / BGEZAL
  BEQ / BEQL
  BGTZ / BGTZL
  BLEZ / BLEZL
  BNE / BNEL
特权指令：
  MFC0 / MTC0 / MFHC0
  TLBINVF
  TLBP / TLBR / TLBWI / TLBWR
访存指令：
  LB / LBU
  LH / LHU
  LW
  LWL / LWR
  SB
  SH
  SW
  SWL / SWR
  LL / SC
实际上不需要执行的指令
  PREF / CACHE / WAIT / SYNC

## Slide 14: 表2：支持的CP0寄存器
INDEX
RADOM
ENTRY_LO0
ENTRY_LO1
CONTEXT
PAGEMASK
WIRED
BAD_V_ADDR
COUNT
ENTRY_HI
COMPARE
STATUS
CAUSE
EPC
PRID / EBASE
CONFIG0 / CONFIG1
WATCHLO
WATCHHI
DEPC

## Slide 15: 表3：支持的中断
Interruption
TLB Modified
TLB Miss on Load (Inst. Fetch) / TLB Refill on Load (Inst. Fetch)
TLB Miss on Store / TLB Refill on Store
Address Error on Load (Inst. Fetch)
Address Error on Store
Syscall
Breakpoint
Invalid Instruction
Arithmetic Overflow
Trap
Exception Return / Debug Return
Watchpoint

## Slide 16: 图1：数据流

## Slide 17: 图2：异常流

## Slide 18: 图3：暂停流

## Slide 19: 性能提升
简化异常处理路径
  不检查以立即数为目标的跳转的地址是否对齐
非均匀的数据旁路
  仅非访存指令提供访存阶段至译码阶段的数据旁路
  JR和JALR指令不接收数据旁路

## Slide 20: 其他
Vivado的编译优化并非总是正确
  使用dont_touch属性禁用特定信号的优化